## Slide 1
Разработка и исследование унифицированного представления дискретно-непрерывных моделей
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет»
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра АСУ
Выполнил Трибунский Владислав Алексеевич
Группа АСМ-23
Научный руководитель к.т.н., Достовалов Дмитрий Николаевич

## Slide 2
Актуальность темы
Моделирование событийно-непрерывных процессов востребовано в промышленности, телекоммуникациях и науке
Переход к распределённым вычислениям требует надёжного и унифицированного формата моделей
Пример событийно-непрерывного процесса: Задача о жидкости в двух баках

## Slide 3
Цель и задачи исследования
Цель:
Разработать унифицированную структуру данных для хранения и обработки событийно-непрерывных моделей с распределенной архитектурой
Задачи:
Анализ имеющихся решений и методов описания дискретно-непрерывных моделей
Выявление ограничений и общих паттернов для создания унифицированного представления
Формулирование требований к унифицированному представлению
Проектирование и написание прототипа, реализующего логику унифицированного представления
Функциональное тестирование и сравнение качества решений с имеющимися инструментами

## Slide 4
При анализе большинства современных методов можно выделить следующие общие негативные черты:
Чрезмерная сложность конфигурирования (Ptolemy II)
Неродная интеграция с другими инструментами и языками (Modelica, Java/C++‑решения)
Отсутствие единого in‑memory формата — разрозненные представления для дискретных и непрерывных частей
Непредсказуемое разрешение одновременных событий и их гонки
Сложности формальной верификации из‑за разнотипных семантик
Ограниченные возможности по расширению стохастических и гибридных компонентов
Анализ имеющихся решений

## Slide 5
Высокая скорость и детерминированность исполнения
Модульная архитектура с минималистичным API
Поддержка кроссплатформенной компиляции
Отсутствие тяжёлых абстракций и виртуальных вызовов
Ориентированность на ограниченные ресурсы и встроенные платформы
Ограничения и требования

## Slide 6
Научная новизна работы заключается в предложении легковесной модульной архитектуры для дискретно‑непрерывного моделирования на чистом C, включающей 3 обязательных компонента:
Модуль управления переменными, реализующий хранение и доступ к данным через сбалансированное двоичное дерево с гарантированной логарифмической сложностью операций
Обёртка интегратора ОДУ, унифицирующая работу сторонней библиотеки расчёта непрерывной динамики и предоставляющая единый интерфейс для вычислений
Ядро унифицированного представления, координирующее взаимодействие модулей и управляющее состояниями и событиями без привлечения тяжеловесных абстракций и динамического связывания.
Научная новизна

## Slide 7
Архитектура системы
Архитектура вычислителя и структура предоставления API модулями системы

## Slide 8
Модуль переменных
API модуля переменных:
Переменные могут быть двух типов: с плавающей точкой и логические
Каждая переменная характеризуется, характеризуется тремя параметрами: тип, значение, постоянство (константность)
Vars реализует область переменных

## Slide 9
Математический модуль и модуль решения дифференциальных уравнений
API математического модуля:
Формула реализует одно базовое действие: сложение, деление, степени или логическое выражение. Кроме дифференциальных уравнений
Все формулы содержат как минимум один операнд, и результат
API модуля решений дифференциальных уравнений:
Модуль решения дифференциальных уравнений является оберткой над сторонней библиотекой и служит лишь связующим звеном.

## Slide 10
Пример использования модуля дифференциальных уравнений
Библиотека GSL:
int func(double t, const double y[], double f[], void *params)
      t – текущее время
      const double y[] - Массив текущих значений векторного состояния
      double f[] - Массив для записи производных
      void *params - Указатель на произвольные параметры системы

## Slide 11
Пример использования модуля дифференциальных уравнений

## Slide 12
Ядро
Архитектура ядра, представленная в виде UML-диаграммы

## Slide 13
Пример запуска системы
Задача о жидкости в двух баках, представленная в формате диаграммы состояний

## Slide 14
Модель в формате JSON
Состояние openVout в формате JSON

## Slide 15
Этапы расчета модели: этап начального состояния
Состояние глобальной области переменных после десериализации модели и установки начального состояния

## Slide 16
Этапы расчета модели: расчет состояния
Расчет системы уравнений представляет собой обход листа формул, из которых данная система состоит и вызов API математического модуля

## Slide 17
Этапы расчета модели: проверка событий
Проверка события в общем похожа на решение обычной системы уравнений и использует то же самое API математического модуля. Отличие в том, что мы ждем именно логический ответ True – событие произошло, или False – не произошло

## Slide 18
Этапы расчета модели: пример
Структура модели, состояния openVout и его характеристик

## Slide 19
Этапы расчета модели: пример

## Slide 20
Пример запуска системы: задача прыгающего мяча
Задача о прыгающем мяче, представленная в формате диаграммы состояний

## Slide 21
Этапы расчета модели: этап начального состояния
Состояние глобальной области переменных после десериализации модели и установки начального состояния

## Slide 22
Этапы расчета модели: пример
Структура модели, состояния down и его характеристик

## Slide 23
Этапы расчета модели: пример

## Slide 24
Выводы и практическая значимость
В рамках работы были проанализированы используемые инструменты для моделирования
Сформулированы требования и рекомендации для унифицированного представления
Был реализован прототип, реализующий логику унифицированного представления на языке С
Прототип был протестирован на типовых задачах, результаты проверены на соответствие с решениями в других инструментах
Унифицированный формат упрощает описание моделей и снижает затраты на разработку и тестирование
Распределённая архитектура обеспечивает гибкость, масштабируемость и надёжность решения

## Slide 25
Разработка и исследование унифицированного представления дискретно-непрерывных моделей
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет»
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра АСУ
Выполнил Трибунский Владислав Алексеевич
Группа АСМ-23
Научный руководитель к.т.н., Достовалов Дмитрий Николаевич